Порядок работы

Подключить ключ и адаптер к разъёмам USB.

Запустить программу.

Выбрать адаптер из всех, которые установлены в системе.

- После выбора адаптера будет такое окно.

- Двойным кликом выбери нужный контроллер.

- Выбери файл для загрузки. ВНИМАНИЕ!!! Файл должен соответствовать выбранному контроллеру. Поддерживаются файлы без сжатия BIN, HEX, S19 форматов.

- Кликни на грузчика или надпись “Загрузить” для начала загрузки.

- Процесс загрузки отображается прогрессбаром. Имеется отсчет затраченного времени.

- После завершения. Можно вернуться назад для зашивки еще или выбора другого файла (контроллера).

- Особенность контроллера AMT ZF – Зажигание должно быть выключено перед началом загрузки 2-3 минуты.

- Поддерживается BIN и S19 файлы

- Когда кликнешь «Загрузить»  надо успеть включить зажигание (~ 1 сек). Сначала клик, потом зажигание. Не наоборот.

- Напоминалка

- Не успел

- Успел

- Завершилось

Этот алгоритм перепрограммирования применяет фирма ZF.

Важно!

Перед включением зажигания контроллер должен быть в состоянии «сна», то есть не передавать на шину никаких сообщений.

После включения зажигания программатор должен сразу передать команду на переход в режим программирования, поэтому сначала стартует программатор (начинает посылать сообщения), а потом предлагается включить зажигание. 	Медлить с включением не стоит.

Переход в режим сна зависит от многих факторов, но обычно не более 15 минут. Быстро перейти в режим «сна» можно выключением и включением клеммы 30 – аккумулятор.

Обычно этому быстро обучаются.